Załącznik Nr 1A do SIWZ

GSW.271.1.2018.PN

na „Zakup koparko-ładowarki służącej 
do utrzymania urządzeń melioracji wodnej.”

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| L.p. | Parametry koparki: |
| --- | --- |
| 1. | Model…………………………………………….. |
| 2. | Rok produkcji …………………………………….. r. |
| 3. | Koparko-ładowarka kołowa dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2017r., poz.178) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi | TAK |
| 4. | Masa eksploatacyjna maszyny ………………………….. kg |
| 5. | Długość transportowa maszyny ………………………….. m |
| 6. | Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej brutto ……. kW, bez filtra cząstek stałych DPF |
| 7. | Spełnia normy emisji spalin Tier 4F | TAK |
| 8. | Pojemność silnika …………. (w litrach) |  |
| 9. | Napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś | TAK |
| 10. | Koła jezdne z oponami ogólnego zastosowania o rozmiarze przednie …………………… , tylne w rozmiarze …………….. |
| 11. | Przednia oś wychylna, przednie koła skrętne | TAK |
| 12. | Średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca mierzona na zewnętrznej średnicy kół do 8,5 m | TAK |
| 13. | Skrzynia biegów maszyny ręczna, minimum cztery biegi w przód, minimum cztery biegi w tył; | TAK |
| 14. | Dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się | TAK |
| 15. | System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania | TAK |
| 16. | Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności ……..…. litr/min i ciśnienie robocze ……… bar |
| 17. | Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie | TAK |
| 18. | Błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa wyposażona, immobiliser | TAK |
| 19. | Kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS | TAK |
| 20. | Klimatyzacja sterowana manualnie | TAK |
| 21. | Poziom hałasu w kabinie ……….. dB |
| 22. | Zbiornik paliwa o pojemności ………………. litrów |
| 23. | Koparko – ładowarka wyposażona w system satelitarny GPS | TAK |
| 24. | Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka | TAK |
| 25. | System zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej | TAK |
| 26. | Dwie łyżki koparkowe montowane na szybkozłącze: 1) o szerokości ……………………… mm, 2) o szerokości……………………….. mm. |
| 27. | Łyżka skarpowa montowana na szybkozłącze o szerokości ……………………… mm, |
| 28. | Posiada układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania | TAK |
| 29. | Łyżka ładowarkowa dzielona, wielofunkcyjna: 6 w jednym – możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, mocowania na sworznie do ramion koparko – ładowarki | TAK |
| 30. | Pojemność łyżki ładowarki ……. m 3, szerokość łyżki …….. m |
| 31. | Maksymalna wysokość załadunku mierzona do sworznia obrotu przedniej łyżki ……. m |
| 32. | Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej ………….kg |
| 33. | System przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego | TAK |  |
| 34. | Szybkozłącze koparkowe | TAK |
| 35. | Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) | TAK |
| 36. | Głębokość kopania ………………….. m |
| 37. | Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) ……………. kg |
| 38. | Siła skrawania na łyżce koparkowej………… kN |
| 39. | Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej | TAK |
| 40. | Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticka | TAK |
| 41. | Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) …………………. m |
| 42. | Radio CD oraz pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych | TAK |

Do oferty należy dołączyć prospekt reklamowy i specyfikację techniczną zawierające dane techniczne oferowanej koparko–ładowarki zgodnie z niniejszym Załącznikiem.

………… , dnia …………..	                                                       ……………………………

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                             w  imieniu Wykonawcy)

# Text boxes

pieczęć wykonawcy